## Slide 1
Høyhastighetsutredningen
2010 – 2012
Tom Stillesby
Prosjektleder
Porsgrunn
18. Februar 2012

## Slide 2: Innhold
Hovedmål med utredningen
Forutsetninger
Gjennomførbarhet
Marked
Investeringskostnader
Miljø
Økonomi
Konklusjoner

## Slide 3: Hovedmål med utredningen
Jernbaneverket skal utrede hvilke handlingsalternativer som er
best egnet for å nå målene i transportpolitikken i de ulike
korridorene:
A - Referansealternativet: En videreføring av dagens jernbanepolitikk
B - En mer offensiv videreutvikling av eksisterende jernbaneinfrastruktur, også utenfor InterCity-området
C - Høyhastighetskonsepter som delvis bygger på eksisterende nett og InterCity-strategi
D - Hovedsakelig separate høyhastighetslinjer

## Slide 4: Analyseforutsetninger
Handlingsalternativ B
Reisetidsbesparelse 20%, frekvens 2. hver time, dagens stoppmønster
Handlingsalternativ C og D
Reisetid mellom endepunkter 3 timer eller raskere
Min designhastighet 250 km/t
Alle tog nordover skal stoppe på Gardermoen
Strekningen bygget eller under planlegging for <250 km/t skulle brukes hvis ikke i konflikt med punkt 1
Nye linjer legges så nær som mulig mindre byer, tettsteder og trafikknutepunkt for å muliggjøre stasjoner med nær tilknytning til eksisterende bosettinger
Alle strekninger er analysert for designhastighet:
  330 km/t med gods
  330 km/t uten gods
  250 km/t med gods

## Slide 5: Teknisk gjennomførbarhet

## Slide 6
Gudbrandsdalen v/Vinstra
Notes: Horisontalradie, 6300 m

## Slide 7
Comparison: Alignment new main road (8 % gradient)
0 km
10 km
20 km
30 km
40 km
Acceleration diagram with 1.25% gradient
Gudbrandsdalen v/Dombås
Notes: Stigning 12,5 0/00
Diagram: Viser akselerasjon på en dagstrekning med 12,5 0/00 stigning. I tunnel blir det enda verre (se Sweco rapp. S. 29. Mister ytterligere ca 80-100 km/t pga tunnel -kommer bare opp i ca 200 km/t)

## Slide 8
Østerdalen v/Alvdal
Notes: Ø.dalen: Fra Alvdal sett nordover. Mye daglinje (vist m heltrukken rød), enkel å bygge (U-dal)

## Slide 9: Kristiansand – Brokelandsheia

## Slide 10: Kristiansand – Brokelandsheia

## Slide 11: Brokelandsheia – Drammen

## Slide 12: Brokelandsheia – Drammen

## Slide 13: Over Haukeli
Notodden
Kongsberg
Drammen
Bø
Notes: 40 km tunnel omtrent uten gode angrepspunkter for tunneldrift og massedeponier

## Slide 14: Hønefoss

## Slide 15: Bro ved Geilo
Notes: Bildet viser typiske tiltak for oppgradering av eksisterende jernbane. Krysningsspor og nye linjeseksjoner. Nye linjer blir nødvendigvis oftest tunnel, og stigningen blir generelt sett ikke mindre ved linjeinnkortninger.

## Slide 16: Marked

## Slide 17: Oslo – Bergen via Numedal
Oslo – Drammen - eksisterende linje
Drammen - Kongsberg – Geilo - 330 km/t
Geilo – Myrdal – Voss - 250 km/t (Begrenset vekt på godstog)
Voss – Bergen 250 km/t
4.47 million passasjerer pr år
1250 millioner passasjer-km pr år
Antall påstigninger pr dag

## Slide 18: Oslo – Bergen via Hallingdal
4.21 millioner passasjerer pr år
1200 millioner passasjer-km pr år
Oslo – Sandvika eksisterende linje
Sandvika – Geilo 330 km/t
Geilo – Voss – Bergen 330 km/t
Antall påstigninger pr dag

## Slide 19: Oslo – Bergen/Stavanger
7.47 millioner passasjerer pr år
2410 millioner passasjer-km pr år
Antall påstigninger pr dag
Oslo – Bergen via Haukeli
Oslo – Drammen - eksisterende linje
Drammen - Kongsberg – Bergen - 330 km/t
Oslo – Haugesund - Stavanger via Haukeli - D
Oslo – Drammen - eksisterende linje
Drammen - Kongsberg – Haugesund 330 km/t
Haugesund – Stavanger - 250 km/t

## Slide 20: Bergen – Stavanger via Stord
Kystlinjen
Bergen – Stord – Haugesund - Stavanger - 250 km/t
1.91 millioner passasjerer pr år
330 millioner passeasjer km per år
Antall påstigninger pr dag

## Slide 21: Oslo – Trondheim via Østerdalen
4.34 millioner passasjerer pr år
1680 millioner passasjerer-km pr år
Oslo – Tangen 200 km/t
Tangen – Elverum – Tynset – Trondheim 330 km/t
(Godstog via Røros – elektrifisering Rørosbanen)
Antall påstigninger pr dag

## Slide 22: Oslo – Trondheim via Gudbrandsdalen
4.42 millioner passasjerer pr år
1610 millioner passasjerer-km pr år
Oslo – Tangen 200 km/t
Tangen – Lillehammer 250 km/t
Lillehammer – Trondheim 330 km/t
Antall påstigninger pr dag

## Slide 23: Oslo – Stockholm
Oslo – Lillestrøm eksisterende linje
Lillestrøm - Arvika 330 km/t
Arvika – Stockholm 250 km/t
4.40 millioner passasjerer pr år
1110 millioner passasjer-km pr år
Antall påstigninger pr dag

## Slide 24: Oslo – Stockholm via Ski
Oslo – Ski Follobanen
Ski – Karlstad – Stockholm 250 km/t
4.23 millioner passasjerer pr år
1020 millioner passasjer-km pr år
Antall påstigninger pr dag

## Slide 25: Oslo – Göteborg via Fredrikstad
Follotunnelen
Ski – Fredrikstad – Halden – Öxnered 250 km/t
Öxnered – Göteborg eksisterende linje
4.67 millioner passasjerer pr år
560 millioner passasjerer-km pr år
Antall påstigninger pr dag

## Slide 26: Oslo – Göteborg via Sarpsborg
Follotunnelen
Ski – Sarpsborg – Ed 330 km/t
Ed – Öxnered 250 km/t
Öxnered – Göteborg eksisterende linje
3.72 millioner passasjer
440 millioner passasjerer-km pr år
Antall påstigninger pr dag

## Slide 27: Oslo – Stavanger via Tønsberg
5.06 millioner passasjerer pr år
1530 millioner passasjer-km pr år
Oslo – Drammen eksisterende linje
Drammen – Tønsberg –
Porsgrunn – KrSand – Sandnes 250 km/t
Sandnes – Stavanger eksisterende linje
Antall påstigninger pr dag

## Slide 28: Oslo – Stavanger
Oslo – Drammen Eksisterende linje
Drammen – Porsgrunn –
KrSand – Sandnes 330 km/t
Stavanger – Sandnes Eksisterende linje
5.55 millioner passasjerer pr år
1620 millioner passasjer-km pr år
Antall påstigninger pr dag

## Slide 29: Investeringskostnader

## Slide 30: Investeringskostnader – Eksempel Østerdalen
 |  |  |  |  | Kostnad | %
Contractor's direct costs |  |  |  |  | MNOK | 
Signalling & Telecoms |  |  |  |  | 2430,5 | 2.8%
Electrification & Plant |  |  |  |  | 5164,2 | 6.0%
Track |  |  |  |  | 9264,9 | 10.7%
Operational Property |  |  |  |  | 1073,1 | 1.2%
Structures |  |  |  |  | 54706,0 | 63.1%
General Civils |  |  |  |  | 12210,3 | 14.1%
Utilities |  |  |  |  | 31587,8 | 0.0%
Depots |  |  |  |  | 1876,5 | 2.2%
 |  |  |  | Sub-Total i | 86757,1 | 
Contractor's indirect costs |  |  |  |  |  | 
Preliminaries |  |  |  |  | 17340,6 | 20.0%
Design |  |  |  |  | 4702,4 | 5.4%
Testing & Commissioning |  |  |  |  | 770,2 | 0.9%
Training |  |  |  |  |  | 0.0%
Spares |  |  |  |  |  | 0.0%
Other |  |  |  |  | 4333,5 | 5.0%
 |  |  |  | Sub – Total ii | 27146,9 | 31.3%
Total Construction Cost (i+ii) |  |  |  |  | 113904,0 | 
Client's indirect and other costs |  |  |  |  |  | 
Client's Project Management |  |  |  |  | 4337,8 | 3.8%
Compensation charges (TOC & FOC) |  |  |  |  | - | 0.0%
Planning & associated costs |  |  |  |  | 2315,1 | 2.0%
Land / Property Costs & compensation |  |  |  |  | 1022,6 | 0.9%
 |  |  |  | Sub – Total iii | 7675,6 | 
Total Calculated Costs |  |  |  |  | 121579,7 | 
Uplift for Risk and Contingency |  |  |  |  |  | 
Price, Design and Development Risk |  |  |  |  | 23775,8 | 
Project Anticipated Final Cost (AFC) |  |  |  |  | 145355,5 | 
Chart: 
Signalling, Electrification & Plant | 7594.6714
Track | 9264.9058
Civils | 66947.9427
Stations and Depots | 2949.6548
Land Charges & Planning | 3337.7853

## Slide 31: Byggekostnader pr km
Chart: 
| Oslo/Gardemoen | Nuremberg-Munich | Mannheim-Stuttgart | Channel Tunnel Rail Link | HSL Zuid | ICE Frankfurt-Cologne | Hanover-Würzburg | GO3:Q | GO1:S | ST5:U | ST3:R | S8:Q | S2:P | N1:Q | Ha2:P | H1:P | BS1:P | G3:Y | O2:P
Construction Cost per Km | 272 | 294.1782 | 380.2469 | 582.0656 | 486.257 | 277.1741 | 163.688 | 256.1061 | 256.9207 | 225.2965 | 202.2761 | 411.5084 | 400.1356 | 370.9037 | 337.1639 | 392.1371 | 390.3104 | 331.1304 | 278.1636
Average Rail Data | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014 | 350.8014
Average Model | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323 | 281.2323
Construction Cost per Km (mNOK)
East

## Slide 32: Totale kostnader pr strekning
Chart: 
| GO3:Q | GO1:S | ST5:U | ST3:R | S8:Q | S2:P | N1:Q | Ha2:P | H1:P | BS1:P | G3:Y | O2:P
Direct Costs | 35875.3374 | 38159.8895 | 71485.2887 | 62254.505 | 132188.3796 | 134395.6971 | 96019.8568 | 94339.2152 | 158932.118 | 68613.525 | 112990.1351 | 86757.1747
On Costs | 15583.1038 | 16574.6065 | 35131.5282 | 30948.651 | 53494.4348 | 54606.9626 | 36711.1072 | 36536.2588 | 59263.6355 | 25731.7893 | 43388.3263 | 34822.5649
Risk | 14860.3713 | 14287.3397 | 22709.6877 | 21033.3273 | 33195.0297 | 33056.5986 | 28184.6482 | 36194.8974 | 43852.9149 | 20362.3127 | 29114.115 | 23775.8318
Construction Period (Years)

## Slide 33: Totale livsløpskostnader over 25 år
Chart: O2:P Northern Route - 25 Year Life Cycle Spend Profile
LIFE CYCLE REPLACEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6571 | 3.6571 | 54.3232 | 78.085 | 78.085 | 265.3846 | 78.085 | 180.3041 | 170.1709 | 230.9701 | 3278.6495 | 201.472 | 322.1525 | 927.5272 | 917.394 | 4680.7388 | 969.3896 | 928.8568 | 918.7236 | 928.8568 | 1120.4382
LIFE CYCLE MAINTENANCE | 376.3542 | 386.1946 | 386.1946 | 387.023 | 386.1946 | 389.2717 | 387.023 | 386.1946 | 386.1946 | 387.023 | 394.0846 | 386.1946 | 387.023 | 386.1946 | 386.1946 | 390.1001 | 386.1946 | 386.1946 | 387.023 | 386.1946 | 394.0846 | 387.023 | 386.1946 | 386.1946 | 387.023
LIFE CYCLE OPERATION | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431 | 342.0431
ROLLING STOCK LEASING COSTS | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6

LIFE CYCLE ON COST | 183.9995 | 185.9675 | 185.9675 | 186.1332 | 186.699 | 187.3144 | 196.9979 | 201.5845 | 201.5845 | 239.2101 | 203.1625 | 222.0284 | 220.1674 | 232.1616 | 841.6974 | 227.043 | 250.398 | 371.473 | 369.612 | 1122.1153 | 381.4235 | 371.9046 | 369.7123 | 371.7389 | 410.2209

## Slide 34: Miljø

## Slide 35: Energiforbruk i COe over 60 år
Eksempel – Høyhastighetsbane Oslo – Trondheim gjennom Østerdalen
12 mill tonn
6 mill tonn
4 mill tonn
Byggefase
Driftsfase

## Slide 36: Eksempel – Høyhastighetsbane Oslo – Trondheim gjennom Østerdalen
Antall km tunnel er den dominerende faktor
CO2e Utslipp i byggefasen

## Slide 37: Konsekvens av å bygge Høyhastighetsbaner i et 60 års perspektiv
6 mill tonn
8 mill tonn
2 mill tonn
4 mill tonn
CO2e
Eksempel – Høyhastighetsbane Oslo – Trondheim gjennom Østerdalen
Scenarioer for teknologi utvikling er implementert I analysene

## Slide 38: CO2e Driftsfase Utslipp pr år akkumulert for Oslo – Bergen + Oslo – Trheim + Oslo - Stavanger
200.000 tonn
400.000 tonn
Årlig besparelse I CO2 Utslipp
100.000 tonn

## Slide 39: Antall år til klimanøytral
Oslo - Trondheim via Østerdalen – 37 år

## Slide 40
Risiko og sikkerhet
Høyhastighetstog er sikrere enn konvensjonelle tog
Forskjellen mellom dagens situasjon og etter at høyhastighetsbaner er bygget er meget liten, og en må kunne konkludere med at trafikksikkerheten totalt sett ikke blir påvirket i vesentlig grad av å ta i bruk høyhastighetsbaner.
  Relativt små volumer av gods blir overført fra vei til bane
  Overføring av passasjerer fra fly til høyhastighetstog
  Økning i antall passasjerkilometer

## Slide 41: Økonomi

## Slide 42
Økonomi
Alle strekninger er analysert i h.h.t.
  Veiledning fra Finansdept
  Alternativ metode med
    lengre avskrivningstid
    varierende diskonteringsrate 2 – 5,5%
    Følsomhets analyser for Mernytte (Regional utvikling)
Alle analysealternativer har negativ netto samfunnsnytte

## Slide 43
  Samfunnsøkonomi Veiledning fra Finansdepartementet
Millioner kroner

## Slide 44
Samfunnsøkonomi Følsomhetsanalyser
Millioner kroner

## Slide 45
Bedriftsøkonomi
Alle strekninger er analysert i h.h.t.
Bedriftsøkonomisk modell
  Billettpris 60% av dagens gj.snitt. flybillettpris (ca NSB nivå)
  Alle løpende kostnader inkl
    Drift & Vedlikehold av togsett og infrastruktur
    Leasing kostnader for togsett
Alle analysealternativer bortsett fra Stavanger – Haugesund – Stord – Bergen viser et positivt driftsresultat
Det er rom for å øke inntektene ved at billettprisene øker fra 60% til 100% av dagens gj.snitt flybillettpris
  Inntekter vil øke
  Selv om Antall passasjerer vil minke
Robust estimat
Kostnader i f.b.m. større periodiske utskiftninger vil kunne bæres for noen av strekningene

## Slide 46
Driftsøkonomi – 25 år
Millioner kroner

## Slide 47
Oversikt - Høyhastighetsbaner

## Slide 48: Alternativ B – Oversikt oppgradering av dagens linjer – 20% reisetidsreduksjon, 2 timers frekvens – samme stoppmønster
Oppgradering av Bergensbanen gir den beste nytten
  Investering på 35 mrd kroner vest for Hønefoss gir en reisetidsbesparelse på 1:20
  Investering mellom Sandvika – Hønefoss på ca 15 mrd kroner gir ytterligere 55 min reisetidsbesparelse
  Reisetid Oslo – Bergen blir da 4:15 eller bedre avhengig av stoppmønster med en investering på ca 50 mrd kroner

## Slide 49: Konklusjoner

## Slide 50: Konklusjoner (1)
Basert på de analyser som har blitt gjennomført i prosjektet kan man konkludere følgende :
Det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge
Det er et stort endepunkt- og underveismarked
Utbyggingskostnadene er betydelige for alle alternativer og varierer i stor grad med tunnelandelen på de forskjellige strekningene
Driftsøkonomien er positiv for de fleste strekningene hvis kostnader forbundet med investeringer holdes utenfor
Det vil bli et totalt redusert utslipp av CO2 etter at banene er satt i drift. Antall år før man oppnår CO2- utslippsbalanse varierer i stor grad med tunnelandelen på de forskjellige strekningene
Høyhastighetsbaner kan bygges ut i forlengelsen av IC nettet i Østlandsområdet. Det er ingen konflikter mellom en eventuell utbygging av IC nettet med dobbeltspor og designhastighet 250 km/t og en eventuell videreføring med 250 km/t eller 330 km/t i et høyhastighetsnett
Samfunnsøkonomisk nettonytte er negativ

## Slide 51: Konklusjoner (2)
Hvilke parametere som kommer best ut varierer på tvers av korridorene
Det foreligger derfor ikke noe entydig faglig grunnlag for å kunne foreslå i hvilken rekkefølge de forskjellige korridorer eventuelt skal utbygges. Dette vil være avhengig av hvilke parametere en vektlegger mest
Det er et stort potensiale for høyhastighetsjernbane mellom de store byene i Sør-Norge i forhold til befolkningsmengde
Utredningen har vist at 30-40% av trafikken på strekningene er såkalt underveistrafikk, d.v.s. passasjerer som går av og på stasjoner mellom endepunktene
En eventuell realisering av høyhastighetsjernbaner vil forkorte reisetiden for befolkningen i regioner og distrikter mellom de store byene i en betydelig grad
Ved en eventuell realisering av høyhastighetsbaner i Norge bør disse framføres slik at de vil betjene befolkningen underveis mellom de store byene

## Slide 52: Konklusjoner (3)
En vil da kunne oppnå følgende effekter :
Kombinere IC trafikk og høyhastighetsfjerntog
Gi regionene og distriktene mellom de store byene et bedre reisetilbud
Legge til rette for økt bosetting og næringsutvikling i regioner og distrikter
Redusere presset på de store byene
Den parameteren som etter prosjektets vurdering best representerer hvor stor del av befolkningen som ville ha fått størst nytte av en høyhastighetsjernbane er etterspørselen d.v.s. antall reisende
Dette samsvarer ikke nødvendigvis med resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen

## Slide 53: Konklusjoner (4)
Den strekningen som vil få flest antall passasjerer er:
Oslo – Kristiansand - Stavanger med 5,0 – 5,5 mill. reisende pr år. Strekningen Oslo-Stavanger er beregnet å få ca 1 mill. flere passasjerer pr år enn noen av de andre strekningene
Hvis høyhastighetsbaner skal bygges i Norge ser høyhastighetsprosjektet
Drammen – Tønsberg – Porsgrunn – Kristiansand – Egersund – Stavanger
som en interessant strekning for å realiseres først
Fjerntogtrafikk til Kristiansand, Stavanger og byer, regioner og distrikter imellom kan kombineres med IC trafikk på strekningen Porsgrunn – Drammen – Oslo og strekningen Stavanger – Sandnes - Egersund

## Slide 54: Konklusjoner (5)
Et slikt prosjekt bør realiseres i en rekkefølge der parseller/strekninger som gir størst nytte blir bygget først. Etter høyhastighetsprosjektets oppfatning vil dette være:
Drammen –Tønsberg – Porsgrunn designhastighet 250 km/t
Sandnes – Egersund – Designhastighet 250 km/t
Porsgrunn – Kristiansand – Designhastighet 250 eller 330 km/t
Egersund – Kristiansand – Designhastighet 250 eller 330 km/t
Reisetiden Oslo – Stavanger vil da bli ca 3:20 – 3.30 avhengig av hvilken designhastighet som velges mellom Porsgrunn – Sandnes
Den eksisterende Sørlandsbane mellom Brokelandsheia og Sandnes kan da gradvis legges ned etter hvert som delstrekningene blir bygd ut

## Slide 55: Konklusjoner (6)
I et alternativ der en ikke velger å bygge nye høyhastighetsbaner, men bruker mer midler på eksisterende jernbanenett enn dagens nivå, vil:
Bergensbanen være den strekningen der man vil få den største nytten ved minst bruk av investeringsmidler
Med en investering på 35 mrd kroner vil reisetiden Oslo – Bergen gå ned fra dagens nivå på 6:30 til 5:10
Strekningen blir driftsøkonomisk nøytral og gir et stort nok overskudd til å dekke løpende normalt drift og vedlikehold
Ved en ytterligere investering på 15-20 mrd kroner kan strekningen Hønefoss – Sandvika realiseres med en ytterligere reisetidsbesparelse på om lag 55 minutter
Reisetiden Oslo – Bergen vil da bli 4:15

## Slide 56
Høyhastighetsutredningen
2010 – 2012
Tom Stillesby
Prosjektleder
Porsgrunn
18. Februar 2012